APSTIPRINĀTS

2011. gada 22.martā

iepirkuma komisijas sēdē

Iepirkuma procedūras

„Esošās videonovērošanas sistēmas papildinājuma izveide ekspozīcijā „Cilvēks un vide””

identifikācijas Nr. LDM 2011/03, NFI

nolikums

Rīga, 2011

1. Vispārīgā informācija

1.1 Pasūtītājs: Valsts aģentūra „Latvijas Dabas muzejs”, reģistrācijas Nr. 90000027926 (turpmāk tekstā – LDM), Rīgā, K.Barona ielā 4, tālr. 67356023, fakss 67356027.

1.2. Iepirkuma procedūras kontaktpersona: Ērika Ozere, tālr. 6736023, e-pasts: ldm@ldm.gov.lv

1.3. Informācija par iepirkuma priekšmetu: Mārtiņš Pētersons, tālr. 67356031, e-pasts: martins@ldm.gov.lv

2. Iepirkuma priekšmets: „Esošās videonovērošanas sistēmas papildinājuma izveide ekspozīcijā „Cilvēks un vide”.

Pamata iepirkuma priekšmets – CVP kods 35120000-1.

Papildus CVP kods - 32424000-1

2.1. Iepirkuma priekšmeta apjoms: saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteikto apjomu.

2.2. Līguma izpildes termiņš: 30.04.2011.

3. Paredzamā līguma izpildes vieta: LDM, K.Barona ielā 4, Rīgā.

4. Piedāvājumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība

4.1. Vispārējie nosacījumi

4.1.1. Iesniegt piedāvājumus iepirkuma procedūrai ir tiesības visiem ieinteresētajiem piegādātājiem.

4.1.2. Pretendenti iesniedz piedāvājumu par visu apjomu.

4.1.3. Pretendenti iesniedz vienu piedāvājuma variantu.

4.1.4. Piedāvājums sastāv no:

4.1.4.1. atlases dokumentiem;

4.1.4.2. tehniskā piedāvājuma;

4.1.4.3. finanšu piedāvājuma.

4.2. Piedāvājumu noformēšana

4.2.1. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši MK 28.09.2010. noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

4.2.2. Piedāvājumu iesniedz slēgtā aploksnē, uz tās norādot: iesniedzēju, uzņēmuma adresi, adresātu, tā adresi un atzīmi –„Esošās videonovērošanas sistēmas papildinājuma izveide ekspozīcijā „Cilvēks un vide”, identifikācijas Nr. LDM 2011/03, NFI”.

4.2.3. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vienā sējumā, lapām numurētām. Uz piedāvājuma jābūt norādei „Iepirkuma procedūrai –„Esošās videonovērošanas sistēmas papildinājuma izveide ekspozīcijā „Cilvēks un vide”, identifikācijas Nr. LDM 2011/03, NFI”  un piedāvājuma iesniedzēja rekvizītiem.

4.2.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis, kuram ir šādas tiesības. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīgi noformēta pilnvara.

4.2.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu tehniskā dokumentācija var tikt iesniegta citā valodā, ja klāt ir pievienots pretendenta apliecināts (ar uzrakstu „TULKOJUMS PAREIZS”, pretendenta pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmogu) tulkojums latviešu valodā.

4.2.6. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumentu kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu „KOPIJA PAREIZA” un pārējiem apliecinājuma rekvizītiem.

4.2.7. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu satura neizpaušanu un uzglabāšanu neatvērtā veidā līdz paziņojumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

4.3. Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājuma derīguma termiņš jānorāda piedāvājuma dokumentos un tas nedrīkst būt mazāks kā 30 (trīsdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

4.4. Prasības pretendentiem

4.4.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents vai piedāvājuma dokumenti neatbilst normatīvajos aktos vai šajā nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājuma noformējuma trūkumu gadījumā iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

4.5. Pretendentu atlases dokumenti

4.5.1. Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

4.5.1.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kurā norādīts pasūtītājs, pretendents un tā rekvizīti, tajā skaitā norēķinu rekvizīti, iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs un norāde, ka pretendenta sniegtā informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa. Pieteikumā jānorāda piedāvājuma iesniedzēja kontaktpersona.

4.5.1.2. Pretendenta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija un (ja nepieciešams) piesaistītā apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības kopija.

4.5.1.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek

piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā

bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība,

uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs

likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts

Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās

apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

4.5.1.4. Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.

4.5.1.5. Pretendentam jābūt pieredzei pasūtītāja īpašumā esošu Artec Multieye serveru konfigurēšanā.

4.5.1.6. Pretendentam jābūt pieredzei piedāvāto kameru konfigurēšanā.

4.5.1.7. Pretendenta sagatavots saraksts ar vismaz trim pēc satura un apjoma līdzvērtīgiem realizētiem darbiem pēdējo 3 gadu laikā par katru no tiem norādot:

| Objekta nosaukums | Pasūtītājs | Veikto darbu apjoms un summa | Darbu veikšanas laiks | Pasūtītāja kontaktpersona, tālr. Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.5.1.8. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti, kas minēti nolikuma 4.5. punktā jāiesniedz visiem apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti.

4.5.1.9. Ja konkrētā līguma izpildei piegādātājs paredzējis izmantot citu uzņēmēju iespējas, tad kā pierādījums šim faktam jāiesniedz šo uzņēmēju apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

4.5.1.10. Līguma projekts un detalizēta tāme.

4.6. Tehniskais piedāvājums

4.6.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, šī nolikuma un Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2) prasības.

4.6.2. Tehniskajam piedāvājumam jāsatur:

4.6.2.1. Darbu izpildes laika grafiks;

4.6.2.2. Apliecinājums, ka iepirkuma priekšmeti tiks piegādāti atbilstoši Nolikuma Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

4.6.2.3. Piedāvāto  iepirkuma priekšmetu modeļi un ražotājs.

4.6.2.4. Apliecinājums, ka pretendents uzņemas garantijas saistības vismaz uz 2 gadiem un var nodrošināt arī pēc garantijas apkalpošanas servisu.

4.7. Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši piedāvājuma formai (pielikums Nr.3). Finanšu piedāvājumā paredz visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas, t.sk., piegādes, transporta un uzstādīšanas izmaksas. Cenas jānorāda latos.

4.8. Informācijas sniegšana par iepirkuma procedūru

Visi jautājumi par iepirkuma procedūru adresējami norādītajai kontaktpersonai. Jautājumi jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa. Atbildes tiks sagatavotas un nosūtītas ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Tiesības sniegt komisijas sagatavotu informāciju par iepirkumu ir iepirkumu komisijas priekšsēdētājam vai viņa vietniekam.

4.9. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

4.9.1. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš: 04.04.2011., plkst. 16:00.

4.9.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – LDM, K.Barona iela 4, Rīga, 513. kabinets, katru darba dienu no 10.00 līdz 16.00.

4.9.3. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājuma iesniegšanas vietā un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4.9.4. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

4.10. Piedāvājumu atvēršana

4.10.1. Piedāvājumu atvēršana notiek pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

4.11. Informācijas apmaiņas un iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanas nosacījumi

4.11.1. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem notiek ar pasta un/vai faksa (67356027) vai e-pasta starpniecību.

4.11.2. Iepirkuma procedūras dokumentus var saņemt LDM, K.Barona ielā 4, Rīgā, 513. kabinetā ar brīdi, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. Pēc pretendenta pieprasījuma dokumentus iespējams saņemt elektroniskā veidā. Pasūtītājs nodrošina piekļuvi dokumentiem pircēja profilā internetā - http://www.dabasmuzejs.gov.lv.

4.11.3. Iepirkuma procedūras dokumenti pretendentam tiek izsūtīti ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Pieteikumā pretendents norāda veidu, kādā dokumenti nosūtāmi. Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajām personām ar iepirkuma procedūras dokumentiem iepazīties uz vietas, K.Barona ielā 4, Rīgā, 513. kabinetā.

5. Iepirkuma līguma nosacījumi

5.1. Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

5.2. Citi līguma nosacījumi tiks saskaņoti ar iepirkuma uzvarētāju.

6. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji

6.1. Piedāvājumu izvēles un vērtēšanas kritērijs ir iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (piedāvājuma summa bez pievienotās vērtības nodokļa) vērtējot piedāvājumu kopumā.

7. Piedāvājumu iesniegšana, atvēršana, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana

7.1. Pasūtītājs saņemtos piedāvājumus reģistrē to iesniegšanas secībā.

7.2. Līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu uzglabāšanu tādā veidā, lai neviens nevarētu piekļūt piedāvājumu informācijai.

7.3. Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz noteiktajam piedāvājumu derīguma termiņa beigām.

7.4. Sākot piedāvājumu atvēršanas sēdi, sēdes vadītājs klātesošajiem nolasa piedāvājumu iesniedzēju sarakstu. Pēc minēto ziņu nosaukšanas iepirkuma komisijas locekļi un pieaicinātie eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās daļas izpratnē.

7.5. Piedāvājumus atver un vērtē to iesniegšanas secībā.

7.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkumu komisija pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību noteiktajām noformējuma prasībām, veic pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, finanšu piedāvājumu vērtēšanu, salīdzināšanu un pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem.

7.7. Neatbilstoši piedāvājumi tiks noraidīti.

7.8. Visas iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas.

7.9. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Pretendentam jāiesniedz izziņa arī par personām, uz kuru iespējām tas balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai.

Komisija pieprasa izziņu par to, vai pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Šādus dokumentus pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgo informāciju var iegūt publiskajās datubāzēs.

7.10. Iepirkuma procedūras rezultāti tiek publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un paziņoti visiem piedāvājumu iesniedzējiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

8.1. Iepirkuma komisijai ir šādas tiesības:

8.1.1. Veikt precizējumus iepirkumu procedūras dokumentos;

8.1.2. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām;

8.1.3. Pieprasīt informāciju no pretendentiem, kompetentām un neatkarīgām iestādēm,  kas precizē iesniegtajos dokumentos esošo informāciju un pārbaudīt iesniegto informāciju nosūtot informācijas pieprasījumu vai publiski pieejamās datu bāzēs;

8.1.4. Noraidīt piedāvājumus, kas neatbilst šī nolikuma prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

8.2. Iepirkuma komisijai ir šādi pienākumi:

8.2.1. Izstrādāt iepirkuma procedūras dokumentus;

8.2.2. Iepirkuma procedūras laikā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem;

8.2.3. Nodrošināt iepirkuma procedūras dokumentēšanu un norisi;

8.2.5. Veikt piedāvājumu vērtēšanu un pieņemt lēmumus saskaņā ar normatīvajos aktos un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto kārtību.

9. Pretendentu tiesības un pienākumi

9.1. Pretendentiem ir tiesības:

9.1.1. Visiem pretendentiem ir tiesības uz vienādiem nosacījumiem piedalīties iepirkuma procedūrā;

9.1.2. Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā kārtībā saņemt papildus informāciju par iepirkumu;

9.1.3. Saņemt informāciju par iepirkuma procedūras rezultātiem.

9.2. Pretendentiem ir pienākumi:

9.2.1. Piedaloties iepirkuma procedūrā ievērot saistošo normatīvo aktu un šī nolikuma prasības;

9.2.2. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

9.2.3. Sniegt patiesu informāciju;

9.2.4. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu vērtēšanai;

9.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumā:

- Pieteikuma forma (Pielikums Nr. 1);

- Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr. 2);

- Finanšu piedāvājuma forma (Pielikums Nr. 3).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					           			V.Medko

Pielikums Nr. 1

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (paraugs)

Ar šo, mēs [pretendenta nosaukums] piesakāmies dalībai un iesniedzam savu piedāvājumu  VA „Latvijas Dabas muzejs” rīkotā iepirkuma procedūrā „Esošās videonovērošanas sistēmas papildinājuma izveide ekspozīcijā „Cilvēks un vide”, identifikācijas Nr. LDM 2011/03, NFI.

Piesakoties dalībai iepirkuma procedūrā apliecinām, ka:

- Piekrītam iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

- Uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

- Piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

- Apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā;

- Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

- Visa mūsu sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā iepirkumā.

| Piedāvājuma iesniedzēja rekvizīti |
| --- |
| 1 | Piedāvājuma iesniedzēja nosaukums |  |
| 2 | Uzņēmuma reģistrācijas numurs |  |
| 3 | Adrese (juridiskā) |  |
| 4 | Adrese (faktiskā) |  |
| 5 | tālrunis, fakss |  |
| 6 | Banka |  |
| 7 | Norēķinu konts |  |
| 8 | Bankas kods |  |
| 9 | Kontaktpersona |  |
| 10 | Kontaktpersonas tālr. fakss, e-pasts |  |
| Pielikumā: Atlases dokumenti; Tehniskais piedāvājums; Finanšu piedāvājums. Piedāvājumu iesniedza....................................................... (Amats, uzvārds, paraksts) |
|  | z.v. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pielikums Nr. 2

Iepirkuma procedūras „Esošās videonovērošanas sistēmas papildinājuma izveide ekspozīcijā „Cilvēks un vide”, identifikācijas Nr. LDM 2011/03, NFI

tehniskās specifikācijas

- Jāpiegādā 1 gab. datu tīkla komutators, piemēram, TRENDnet TPE-224WS, ekvivalents vai labāks ar vismaz sekojošiem parametriem:

| Nr.p.k. | Parametrs | Minimālā prasība |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Korpuss | Statnē montējams 1U augstums |
| 1.2 | Porti | RJ45 24x10/100 + RJ45 2x 10/100/1000 |
| 1.3 | PoE | Nodrošina 24 gab. pieslēgto iekārtu barošanu pa 5e kategorijas tīklu |
| 1.4 | Mac adrešu tabula | Vismaz 4000 |
| 1.5 | Attālinātas pārvaldības protokoli | SNMP, HTTP |
| 1.6 | Garantija | Vismaz 24 mēneši |

- Jāpiegādā 1 gab. iekštelpu dienas/nakts 2.0 Megapikseļu IP videokamera, piemēram, IQinVision dienas/nakts videokamera IQeye752 ar V7 objektīvu, ekvivalenta vai labāka ar vismaz sekojošiem parametriem:

| Nr.p.k. | Parametrs | Minimālā prasība |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Kameras tips | Dienas, nakts IP kamera |
| 2.2 | Attēla sensors | 1/2" CMOS |
| 2.3 | Attēla izšķirtspēja | Vismaz 2.0 megapikseļi (1600x1200) |
| 2.4 | Attēla formāts | 4:3, 16:9, brīvi konfigurējams |
| 2.5 | Attēlu skaits sekundē krāsu režīmā ar izšķiršanas spēju (1600 x 1200) un attēla formātu 4:3 | Vismaz 20 |
| 2.6 | Dinamiskais diapazons | Ne sliktāks par 60 dB |
| 2.7 | Kompresija | MJPEG, maināma kompresijas pakāpe |
| 2.9 | Minimālā jutība (objektu atstarotais apgaismojums) | Ne sliktāka par 0.2 lux; F1.2 |
| 2.10 | Dienas/nakts parametru iestādīšana | Lietotāja iestādāmi parametri |
| 2.11 | Automātiskās funkcijas | Automātiskā pastiprinājuma kontrole (AGC), pretgaismas kompensācija, automātisks baltās krāsas balanss, t.sk. automātisks baltās krāsas balanss pēc lietotāja izvēlēta ierobežota attēla apgabala |
| 2.12 | Attēla programmēšanas iespējas | Attēla formāts, izšķiršanas spēja, kompresijas pakāpe, attēla spilgtums un krāsu piesātinājums, attēla krāsu korekcija |
| 2.13 | Attēlu vadība | Elektroniska attēla palielināšana un skanēšana (PTZ), attēla redzes lauka samazināšana (image crop) |
| 2.14 | Attēlu izeja | TCP/IP digitālā video datu signāla izeja caur 100Base-T Ethernet RJ45 ligzdas pieslēgumu un analogā PAL reālā laika video signāla izeja caur BNC ligzdas pieslēgumu |
| 2.15 | Trauksmes vadība | Iebūvēta vairākzonu kustības detekcija, detekcijas jutības un objektu izmēru iestādīšana, trauksme pēc kustības detekcijas vai ārēja kontakta kameras korpusā, trauksmes gadījumā JPEG attēla nosūtīšana uz e-pastu un/vai FTP serveri vai kameras zibatmiņu, priekštrauksmes attēlu nosūtīšanas vai ieraksta iespējas, trauksmes izejas releja kontakti kameras korpusā |
| 2.16 | Parametru automātiska maiņa | Iespējams programmēt izmaiņas noteiktā laikā |
| 2.17 | Autentifikācijas iespējas | Administratora un lietotāja paroļu iestādīšana, datuma, laika un teksta informācijas iekļaušana attēlā |
| 2.18 | Nevēlamu attēla daļu slēpšana | Vairākzonu maskas uzlikšanas iespēja |
| 2.19 | Pieslēgumu kontakti | RJ45 (Ethernet); BNC (analogais video); trauksmes izeja: releja kontakti |
| 2.20 | Objektīva montāža | CS |
| 2.21 | Barošana | PoE (barošana pa Ethernet pieslēgumu) |
| 2.22 | Atbalstošā video pārvaldības sistēma | Kameras modelim jābūt iekļautam Artec Multieye Hybrid (www.artec.de) atbalstīto kameru sarakstā |
| 2.23 | Darba temperatūras diapazons | Ne sliktāk kā 0oC līdz 40oC |
| 2.24 | Objektīvs | Dienas/nakts, nodrošina 40 – 88 grādu redzes leņķi, CS montāža |
| 2.25 | Garantija | Vismaz 24 mēneši |

- Jāpiegādā 3 gab. iekštelpu dienas/nakts 1.3 Megapikseļu IP videokameras, piemēram, IQinVision dienas/nakts videokamera IQeye 751 ar V3 (2 gab.)/V7 (1 gab.) objektīviem, ekvivalenta vai labāka ar vismaz sekojošiem parametriem:

| Nr.p.k. | Parametrs | Minimālā prasība |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Kameras tips | Dienas, nakts IP kamera |
| 3.2 | Attēla sensors | 1/3" CMOS |
| 3.3 | Attēla izšķirtspēja | Vismaz 1.3 megapikseļi (1280x1024) |
| 3.4 | Attēla formāts | 4:3, 16:9, brīvi konfigurējams |
| 3.5 | Attēlu skaits sekundē krāsu režīmā ar izšķiršanas spēju (1280 x 1024) un attēla formātu 4:3 | Vismaz 30 |
| 3.6 | Dinamiskais diapazons | Ne sliktāks par 60 dB |
| 3.7 | Kompresija | MJPEG, maināma kompresijas pakāpe |
| 3.8 | Minimālā jutība (objektu atstarotais apgaismojums) | Ne sliktāka par 0.2 lux; F1.2 |
| 3.9 | Dienas/nakts parametru iestādīšana | Lietotāja iestādāmi parametri |
| 3.10 | Automātiskās funkcijas | Automātiskā pastiprinājuma kontrole (AGC), pretgaismas kompensācija, automātisks baltās krāsas balanss, t.sk. automātisks baltās krāsas balanss pēc lietotāja izvēlēta ierobežota attēla apgabala |
| 3.11 | Attēla programmēšanas iespējas | Attēla formāts, izšķiršanas spēja, kompresijas pakāpe, attēla spilgtums un krāsu piesātinājums, attēla krāsu korekcija |
| 3.12 | Attēlu vadība | Elektroniska attēla palielināšana un skanēšana (PTZ), attēla redzes lauka samazināšana (image crop) |
| 3.13 | Attēlu izeja | TCP/IP digitālā video datu signāla izeja caur 100Base-T Ethernet RJ45 ligzdas pieslēgumu un analogā PAL reālā laika video signāla izeja caur BNC ligzdas pieslēgumu |
| 3.14 | Trauksmes vadība | Iebūvēta vairākzonu kustības detekcija, detekcijas jutības un objektu izmēru iestādīšana, trauksme pēc kustības detekcijas vai ārēja kontakta kameras korpusā, trauksmes gadījumā JPEG attēla nosūtīšana uz e-pastu un/vai FTP serveri vai kameras zibatmiņu, priekštrauksmes attēlu nosūtīšanas vai ieraksta iespējas, trauksmes izejas releja kontakti kameras korpusā |
| 3.15 | Parametru automātiska maiņa | Iespējams programmēt izmaiņas noteiktā laikā |
| 3.16 | Autentifikācijas iespējas | Administratora un lietotāja paroļu iestādīšana, datuma, laika un teksta informācijas iekļaušana attēlā |
| 3.17 | Nevēlamu attēla daļu slēpšana | Vairākzonu maskas uzlikšanas iespēja |
| 3.18 | Pieslēgumu kontakti | RJ45 (Ethernet); BNC (analogais video); trauksmes izeja: releja kontakti |
| 3.19 | Objektīva montāža | CS |
| 3.20 | Barošana | PoE (barošana pa Ethernet pieslēgumu) |
| 3.21 | Atbalstošā video pārvaldības sistēma | Kameras modelim jābūt iekļautam Artec Multieye Hybrid (www.artec.de) atbalstīto kameru sarakstā |
| 3.22 | Darba temperatūras diapazons | Ne sliktāk kā 0oC līdz +40oC |
| 3.23 | Objektīvs(atšķirīgs katrai kamerai) | Divām kamerām - Dienas/nakts, Nodrošina 35 – 64 grādu redzes leņķi, CS montāža. Vienai kamerai - Dienas/nakts, Nodrošina 40 – 88 grādu redzes leņķi, CS montāža |
| 3.24 | Garantija | Vismaz 24 mēneši |

- Jāpiegādā kameru regulējami sienas/griestu kronšteini.

4.1	   Jāveic jau novilktu 5e kategorijas kabeļu (4 gab.) galu komutācija:

4.2	Sistēmu telpas esošā kabeļu kanālā jāievada kabeļi sistēmu skapī un jākomutē kabeļu panelī.

4.3	Jāuzstāda 1 moduļa komutācijas kārba un tajā jākomutē kabelis pie kameru uzstādīšanas vietas.

4.4	   Jāpiegādā un jāuzstāda patch kabeļi sistēmu skapī un pie kamerām.

4.5	Jāpiegādā un jāuzstāda sistēmu skapī 5 kategorijas 1 U augstuma 24 portu komutācijas panelis un 1U augstuma horizontālais kabeļu organizators.

4.6    Jāuzstāda 1. Punktā minētais komutators.

4.7	Jāpiegādā IP kameru licence četrām kamerām serverim Artec Myltieye (Artec IP4-license, key for activation of/up to 4 additional IP video).

4.8	Jāveic līniju testēšana un testēšanas pārskati jāiesniedz pasūtītājam digitālā veidā (cd matricā).

4.9	Izpildītājam jābūt pieredzei pasūtītāja īpašumā esošu Artec Multieye serveru konfigurēšanā.

4.10  Izpildītājam jābūt pieredzei piedāvāto kameru konfigurēšanā.

4.11 Izpildītājam jāuzstāda kameras, jāveic to konfigurācija, jāveic nepieciešamā pasūtītāja rīcībā jau esošo serveru un darbstacijas konfigurācija un pasūtītājam jānodod pilnībā strādājoša sistēma.

- Datu pārraides tīkla paplašināšana 1.:

5.1	Jāizveido 5 gab. jaunas kabeļu līnijas jāpiegādā un jāiegulda 5e kategorijas kabeļi, jāveic galu komutācija jau esošos kabeļu komutācijas paneļos, jāpiegādā un jāuzstāda viena moduļa komutācijas kārbas, jāpiegādā 5 gab. patch kabeļi (~ 20 cm) un 10 gab. ~ 1m kabeļi.

5.2	Izpildītājs var izmantot jau esošās kabeļu trases, guldīt kabeļus aiz piekaramiem griestiem u.tml.

5.3	Vietās, kur nav jau esošu trasu, jāizmanto kabeļu kanāls. Nepieciešamos kabeļu kanālus piegādā izpildītājs.

5.4	   Komutācijas kārbas uzstādāmas uz telpas sienām tuvu pie griestiem.

5.5	   Kabeļi jāvelk uz 4. stāva komutācijas skapi.

5.6	   Izvietojuma shēma pievienota pielikumā (tā iegūstama individuāli pieprasot).

5.7	Jāveic līniju testēšana. Testēšanas pārskati un kabeļu shēma jāiesniedz pasūtītājam digitālā veidā (cd matricā).

5.8   Jāpiegādā 5 gab. bezvadu tīkla piekļuves punkti, piemēram, Hewlett-Packard A7760 modelis, ekvivalents vai labāks ar vismaz sekojošiem parametriem:

| Nr.p.k. | Parametrs | Minimālā prasība |
| --- | --- | --- |
| 5.8.1. | Korpuss | Pie sienas montējams, iekštelpu |
| 5.8.2 | Barošana | PoE, pa 5cat kabeli |
| 5.8.3 | Atbalstītie bezvadu tīkla standarti | 802.11 a/b/g |
|  | Bezvadu tīklu konfigurācijas (SSID) | Vismaz 4 dažādi, ar iespēju katram uzstādīt atšķirīgus konfigurācijas parametrus |
| 5.8.4 | Autentifikācijas iespējas | WPA, WPA2, MAC adresu kontrole, RADIUS, TKIP, AES, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP |
| 5.8.5 | Pārvaldības iespējas | Izmantojot specializētu centrālo kontrolleri/ autonoma iekārtas konfigurēšana izmantojot web pārlūku |
| 5.8.6 | Pieslēgto iekārtu skaits | Nodrošina vismaz 64 bezvadu lietotājus |
| 5.8.7 | Porti | 1 RJ-45 autosensing 10/100 PoE port (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3af PoE); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: half or full |
| 5.8.8 | Darba temperatūra | Vismaz 0oC līdz +40oC |
| 5.8.9 | Antenas | Divas ārējas antenas |
| 5.8.10 | Darbības Frekvences | 2.4 – 5 GHz (11 kanāli) |
| 5.8.11 | Komplektā jāiekļauj | Antenas, PoE barošanas bloks, montēšanai uz sienas nepieciešamie piederumi |
| 5.8.12 | Garantija | Vismaz 24 mēneši |

5.9.  Jāveic 5.8 punktā minēto piekļuves punktu uzstādīšana, jāuzstāda standarta parametri un caur web pārlūku jānodemonstrē iekārtas darbība pasūtītāja pārstāvim.

5.10 Nepieciešamo datu tīkla komutatoru nodrošina pasūtītājs, tā uzstādīšana un konfigurācija izpildītājam nav jāparedz.

6.      Datu pārraides tīkla paplašināšana 2.:

6.1   Jāizveido 1 gab. jaunas kabeļu līnijas jāpiegādā un jāiegulda 5e kategorijas kabeļi, jāveic galu komutācija jau esošos kabeļu komutācijas paneļos, jāpiegādā un jāuzstāda viena moduļa komutācijas kārba, jāpiegādā 1 gab. patch kabeļi (~ 20 cm).

6.2   Izpildītājs var izmantot jau esošās kabeļu trases, guldīt kabeļus aiz piekaramiem griestiem u.tml.

6.3   Vietās, kur nav jau esošu trasu, jāizmanto kabeļu kanāls. Nepieciešamos kabeļu kanālus piegādā izpildītājs.

6.4    Izvietojuma shēma pievienota pielikumā ( tā iegūstama individuāli pieprasot).

6.5    Kabeļi jāvelk uz 2. stāva komutācijas skapi.

6.6    Jāveic līniju testēšana. Testēšanas pārskati un kabeļu shēma jāiesniedz pasūtītājam digitālā veidā (cd matricā).

- Garantija

  - Garantijas termiņš darbiem un materiāliem vismaz 24 mēneši.

  - Garantijas termiņš visām iekārtām vismaz 24 mēneši, ja iekārtu ražotājs nodrošina standarta garantiju ilgāku par 24 mēnešiem, tad jānodrošina attiecīgais garantijas laiks.

Pielikums Nr. 3

Finanšu piedāvājuma forma

| Nr. p. k. | Iepirkuma priekšmets | Daudzums gab. | Cena Ls, bez PVN | Summa Ls, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Esošās videonovērošanas sistēmas papildinājuma izveide ekspozīcijā „Cilvēks un vide” | 1 |  |  |
|  | KOPĀ (bez PVN) |  |  |  |
|  | PVN 22 %: |  |  |  |
|  | Summa (ar PVN) |  |  |  |

Piedāvātajā cenā ietvertas visas izmaksas un nodokļi, kas saistīti ar piegādi un uzstādīšanu. Pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas darbu apjomos, iekļautas finanšu piedāvājuma esošajās pozīcijās.

Iesniedzot šo finanšu piedāvājumu apliecinām, ka:

- Piedāvājuma kopējā summa  ir LVL .....................................................[summa vārdiem];

- Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas.

Piedāvājumu iesniedza ................................................................ (uzvārds, paraksts, datums)

z.v.

Pielikums Nr.4

Informācija par piesaistītajiem partneriem un apakšuzņēmējiem

(iesniedz nepieciešamības gadījumā)

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Statuss piedāvājumā: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona: |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Apakšuzņēmēja / partnera paredzēto darbu īss apraksts |  |
| 7. | Darbu apjoms Ls (bez PVN) |  |
| 8. | Darbu apjoms % |  |

Piedāvājumu iesniedza ................................................................ (uzvārds, paraksts, datums)

z.v.